Разработка автоматизированных систем мониторинга и управления электроснабжением энергетических аппаратов

А. П. Горнушкин (ВВТ-410)

Консультант проекта к.т.н., доцент Капля В.И.

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ

Одним из направлений повышения эффективности систем управления энергоемкими объектами является использование возможностей искусственного интеллекта и удаленного доступа. Особенно это актуально для стратегически важных отраслей промышленности, в том числе машиностроительных и металлургических комплексов, на предприятиях электронного профиля и др.

Основными энергоемкими объектами на этих предприятиях являются электрические печи, используемые для термообработки различных материалов. Автоматизированные системы управления энергоснабжением решают задачи диспетчерского управления электроснабжением, учета энергоносителей, контроля и оптимизации работы энергетических сетей, планирования и выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования, а также ведения базы данных оборудования.

Автоматизированные системы энергетического мониторинга технологических установок предназначены для постоянного наблюдения за процессом потребления, производства и перераспределения энергии и математического анализа с целью выявления соответствия этих процессов оптимальным или желаемым.

АСУ энергетических сетей предприятия обеспечивает управление процессами потребления и производства, распределения энергоресурсов в реальном масштабе времени, предотвращение не санкционируемого, неуправляемого потребления энергоресурсов и повышение надежности энергоснабжения.

Цель работы: создание мониторинга и управления системами электроснабжения для экономии электроэнергии, уменьшение затрат на обслуживание, увеличение производительности, повышение качества продукции.

Система должна осуществлять следующие задачи:

- мониторинг установок;

- автоматическое управление электроснабжением оборудования;

- настройка и конфигурирование оборудования;

- равномерное распределение мощности в системе;

- сбор и передача данных.

Система состоит из трех уровней: уровень серверов, уровень клиентских приложений и аппаратный уровень;

Первый уровень представляет собой сервер СУБД Firebird, на котором реализованы хранимые процедуры, для выполнения основных операций с базой данных.

На сервере СУБД реализованы следующие модули:

- модуль введения статистики;

Второй уровень представляет собой клиентское приложение.

- Приложение оператора – позволяет пользователю осуществлять настройку параметров оборудования и наблюдение за ходом  работы системы, предоставляет возможность введения списков БД и файлов;

Третий уровень представляет собой совокупность устройств в системе обеспечивающих управление и наблюдение за энергетическими аппаратами.

- Модуль цифровые измерители – Цифровой измеритель мощности PR-300. Обеспечивает снятие данных.

- Модуль ПЛК ОВЕН-150 - программируемый логический контроллер, обеспечивающий управление устройствами.

Схема системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема системы

Практическая ценность данной системы заключается в возможности использования разработанной системы для мониторинга и управления электроснабжением по полученным данным.